## Slide 1
MICROPYTHON
Professores:
Celso Giusti
Daniel Manoel Filho
Marlon Palata Fanger Rodrigues

## Slide 2
O que é MicroPython?
MICROPYTHON
E a versão leve do Python 3 que roda em placas como:
ESP32
ESP8266
Raspberry Pi Pico.
Uso: Ideal para projetos de automação, sensores, motores, LEDs, IoT e sistemas embarcados.
Vantagem: Código enxuto, fácil de aprender, funciona direto no microcontrolador.
DOCUMENTAÇÃO:
https://docs.micropython.org/en/v1.15/library/

## Slide 3
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython
MICROPYTHON
No MicroPython, bibliotecas são conjuntos de funções e classes prontas que facilitam o uso de recursos específicos do microcontrolador, como manipulação de tempo, matemática, controle de hardware (pinos, sensores), entre outros.
Vamos iniciar nessa aula com dois dos mais importantes Módulos/bibliotecas:
Machine
utime (ou time)

## Slide 4
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Machine
MICROPYTHON
O Módulo/biblioteca Machine é uma das mais importantes no MicroPython. Ela permite acesso direto ao hardware da placa, como pinos:
GPIO
ADC (conversão analógica)
PWM (modulação por largura de pulso)
Comunicação:
  I2C
  SPI
  UART

## Slide 5
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Machine
MICROPYTHON
GPIO (Pin, IN e OUT)
O que é?: São pinos digitais configuráveis como entrada (IN) ou saída (OUT).
Por que usar?: Permite interagir com componentes eletrônicos, como botões, LEDs e sensores.
Exemplo:
#Importa o comando Pin originando-se do módulo Machine
from machine import Pin
led = Pin(15, Pin.OUT) #Define o LED e sua respectiva porta
led.value(1) # Liga o LED

## Slide 6
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Machine
MICROPYTHON
2. ADC (Conversor Analógico para Digital)
O que é?: Permite ler sinais analógicos (Ex: 0V a 3V) e converter esses valores em dados digitais (0 a 65535)
Por que usar?: Serve para medir grandezas variáveis, como luz, temperatura ou posição, e transformá-las em números compreensíveis pelo código.
Exemplo:
#Importa o comando ADC originando-se do módulo Machine
from machine import ADC
sensor = ADC(26) # Declara o sensor e sua respectiva porta
valor = sensor.read_u16() # Armazena o valor lido no sensor
print(valor) # Exibe valor entre 0 e 65535
Notes: Como funciona?: Retorna valores entre 0 e 65535, representando a tensão do sinal analógico (ex: 0V a 3.3V).

## Slide 7
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Machine
MICROPYTHON
3. PWM (Sinal de modulação por largura de pulso)
O que é?: Simula uma saída analógica usando um sinal digital que oscila rapidamente.
Por que usar?: Ideal para controlar a intensidade de LEDs, velocidade de motores ou posição de servos.
Exemplo:
from machine import Pin, PWM
led = PWM(Pin(15)) # Define o LED e sua respectiva porta, porém o pino sendo PWM
led.freq(1000) # Define a frequência que será manipulada
led.duty_u16(32768) # 50% do brilho
Notes: 🔊 freq() — Frequência do sinal PWM
✅ O que é:
Define quantas vezes por segundo o sinal liga e desliga (os pulsos por segundo).
📏 Medida: Hertz (Hz)
Exemplo:
led.freq(1000)
→ Significa que o sinal vai piscar 1000 vezes por segundo (1 kHz).
🧠 Por que importa?
Frequência baixa (ex: 10 Hz): pisca visivelmente.
Frequência alta (ex: 1000 Hz ou mais): olhos não percebem a oscilação — vira um brilho suave.
Frequência (freq): Número de vezes que o sinal liga/desliga por segundo (em Hz). Frequências maiores tornam o efeito mais suave (ex: 1000 Hz = 1000 ciclos por segundo).
Duty Cycle (duty_u16): Representa a proporção do tempo em que o sinal fica ligado. Vai de 0 (0%) a 65535 (100%). Exemplo: 32768 = 50% ligado, 50% desligado.

## Slide 8
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Machine
MICROPYTHON
4. I2C – Comunicação Serial
O que é?: Um protocolo de comunicação que usa apenas dois fios para conectar vários dispositivos.
Por que usar?: É ideal quando você precisa conectar vários dispositivos (como sensores e displays) e não quer usar muitos pinos.
  Exemplo de uso: Conectar sensores de temperatura, displays LCD, ou EEPROMs.
from machine import I2C, Pin # Importa a classe I2C
# Define o pino 17 como SCL (clock) e o pino 16 como SDA (dados), frequencia definida como 400kHz
i2c = I2C(0, scl=Pin(17), sda=Pin(16), freq=400000)
# Realiza uma varredura e retorna uma lista com os endereços I2C encontrados
dispositivos = i2c.scan()
print(dispositivos) # Exibe os endereços dos dispositivos encontrados

## Slide 9
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Machine
MICROPYTHON
5. SPI – Comunicação SPI
O que é?: Um protocolo de comunicação que usa mais fios, mas é mais rápido que o I2C.
Por que usar?: Se você precisa de maior velocidade para comunicação, como em cartões SD ou displays mais complexos.
  Exemplo de uso: Cartões de memória, sensores rápidos e displays gráficos.
from machine import SPI, Pin # Importa a classe SPI
# baudrate = 1.000.000 bps (1 MHz), polarity = 0: sinal de clock,
#phase = 0: dados são capturados na borda de subida do clock,
#sck = pino 18 (clock), mosi = pino 19 (envio), miso = pino 16 (recebimento)
spi = SPI(0, baudrate=1000000, polarity=0, phase=0, sck=Pin(18), mosi=Pin(19), miso=Pin(16))

## Slide 10
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Machine
MICROPYTHON
6. UART – Comunicação Serial Padrão
O que é?: Comunicação serial entre dois dispositivos, como um microcontrolador e um módulo Bluetooth.
Por que usar?: Simples e direto, ótimo para enviar e receber dados entre dois dispositivos, sem complicação.
  Exemplo de uso: Comunicação com módulos como Bluetooth, GPS ou conexão serial com o computador.
from machine import UART # Importa a classe UART da biblioteca machine
# Cria um objeto UART no canal 0 (existem dois UARTs: 0 e 1)
uart = UART(0, baudrate=9600)
# Envia uma mensagem pela UART
uart.write('Olá, mundo!') # Transmite a string via porta serial (TX)

## Slide 11
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Utime
MICROPYTHON
A biblioteca utime permite o uso de funções relacionadas ao tempo, como:
Atrasos (sleep):
O que é?: Usamos para pausar o programa por um tempo determinado.
Por que usar?: Às vezes, você precisa que o microcontrolador faça algo, e depois de um tempo ele faz outra coisa. O atraso ajuda a dar esse "tempo de espera".
Exemplo:
from utime import sleep # Utiliza a biblioteca utime para importar comandos de tempo
print("Aguardando 2 segundos...") # Mensagem antes da pausa
sleep(2) # Pausa o programa por 2 segundos
print("Pronto!") # Continua após a pausa

## Slide 12
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Utime
MICROPYTHON
1.1. Atrasos (sleep - ms e us):
from utime import sleep, sleep_ms, sleep_us
# Utiliza a biblioteca utime para importar comandos de tempo
sleep_ms(500) # Pausa por 500 milissegundos (meio segundo)
sleep_us(200) # Pausa por 200 microssegundos (0.0002 segundos)

## Slide 13
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Utime
MICROPYTHON
2. Marcação de tempo (marcar o tempo) - ticks_ms() + ticks_diff()
O que é?: Serve para medir o tempo que passou entre duas ações.
Por que usar?: Quando você quer saber quanto tempo levou para fazer algo, como medir o tempo de execução de uma tarefa.
Exemplo:
import utime # Importa a biblioteca de tempo
inicio = utime.ticks_ms() # Salva o tempo atual em milissegundos
utime.sleep(1) # Aguarda 1 segundo
fim = utime.ticks_ms() # Salva o tempo após a pausa
print("Tempo decorrido:", utime.ticks_diff(fim, inicio), "ms")
# ticks_diff calcula a diferença entre dois ticks

## Slide 14
Módulos/Bibliotecas Padrão Micropython: Utime
MICROPYTHON
3. Data e hora local - localtime() e mktime()
O que é?: Serve para trazer: Data (completo - dia, mês e ano) e hora de acordo com a sua localidade. (não é preciso no Wokwi)
Por que usar?: Para que, de acordo com essas informações poder configurar equipamentos para executar tarefas em dias específicos. (captar informações, ligar, desligar, etc.)
Exemplo:
import utime
tempo = utime.localtime() # Retorna a data e hora atual como tupla (ano, mês, dia, etc.)
print(tempo) # Ex: (2025, 5, 3, 10, 30, 0, 5, 123)
segundos = utime.mktime(tempo) # Converte essa data para o número de segundos desde 1970
print(segundos)

## Slide 15
Diferença de usar:
import e from, import
MICROPYTHON
Forma | Vantagens | Desvantagens
import … | - Mais explícito (bom para iniciantes)- Permite ver de onde vem cada comando | - Código mais verboso- Toda chamada precisa de prefixo
from … import … | - Código mais limpo e curto- Ideal quando quer diminuir o uso de recursos | - Pode causar confusão se muitos nomes forem importados diretamente

## Slide 16
Diferença de usar:
import e from, import
MICROPYTHON
Qual é melhor?
Para aprendizado ou aulas iniciais:
import … é melhor, pois ajuda o aluno a entender de onde vêm os comandos.
Para código mais limpo, curto e prático:
from … import ... é melhor, especialmente em projetos maiores com muitos recursos.

## Slide 17
Resumo
✅ machine = Biblioteca principal para acessar os pinos e recursos da placa (GPIO, ADC, PWM).
✅ utime = Biblioteca para controlar tempo (pausa, tempo decorrido, etc).
MICROPYTHON

## Slide 18
Referências
MICROPYTHON.ORG. machine – functions related to the hardware. MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/machine.html. Acesso em: 3 maio 2025.
MICROPYTHON.ORG. utime – time-related functions. MicroPython Documentation, 2024. Disponível em: https://docs.micropython.org/en/latest/library/utime.html. Acesso em: 3 maio 2025.
BARENDSE, Ben. Exploring Raspberry Pi Pico with MicroPython: A Hands-on Guide. 1. ed. Independently published, 2022.
MICROPYTHON

## Slide 19
Telefone
(11) 2396-1999
Av. Goiás, 139
ESCOLA SENAI ÍTALO BOLOGNA
Instagram
@senai.itu
Site
https://sp.senai.br/unidade/itu/
Facebok
/senaisp.itu
FOTO DA ESCOLA